## Slide 1: Comment Transmettre des données à Très Longue Distance tout en maintenant une sobriété énergétique ? (TTLD)
Guillaume Seimandi
15/05/2025
Réalisé pour Télécom Paris
Dans le cadre de l’entretien d’admission
(document non validé par Télécom Paris)
1

## Slide 2: Sommaire
Contexte
Conception du module de génération du signal
Création d’une librairie en C
Analyse de stabilité en fréquence
Conclusion
2

## Slide 3: Contexte - Objectifs du projet
Création d’un système électronique autonome
Système embarqué sur une station de mesure en mer
Exploitation d’un maillage de récepteurs existants
Utilisation du protocole WSPR modifié
Représentation 3D de la carte principale
(70x60 mm)
3

## Slide 4: Contexte – Le protocole WSPR
Weak Signal Propagation Reporter
Créé par Joe Taylor (2008)
Bande HF (F = 10,1398 MHz ; BW = 400 Hz)
Modulation 4-FSK (Δf = 2 Hz)
Faible débit (1,5 bit/s)
Carte des communications WSPR en temps réel (wspr.rocks)
Représentation de propagation ionosphérique
4

## Slide 5: Contexte – Schéma bloc du système
5

## Slide 6: Conception du module de génération du signal
Contraintes :
Stabilité fréquentielle
Faible déviation fréquentielle
Faible consommation
Adafruit Si5351A (adafruit.com)
(30,48 x 21,59 mm )
TCXO – 25 MHz – 536L25001IT50
6
Conso. attendue :
Repos  10 mA
Tx  22 mA

## Slide 7: Conception du module de génération du signal
7
Dimension en mm
Schéma d’encombrement du TCXO (documentation constructeur)
Empreinte et encombrement en 3D (Fusion 360)

## Slide 8: Conception du module de génération du signal
8
Dimension en mm
Schéma électrique du module PLL (avec TCXO)
Routage du module PLL
LO (25 MHz)

## Slide 9: Création d’une librairie en C
Objectifs :
Abstraire les aspects bas-niveau
Fournir une couche d’abstraction pour le WSPR
Schéma du synthétiseur de fréquence
(documentation du Si5351)
9
Diviseurs programmables

## Slide 10: Création d’une librairie en C
10
Fonctionnement de la librairie

## Slide 11: Analyse de stabilité en fréquence
11
Schéma bloc de l’environnement de test

## Slide 12: Analyse de stabilité en fréquence
12
Interface graphique du programme de test

## Slide 13: Analyse de stabilité en fréquence
13
Déviation de la fréquence en fonction de la température
8
10
12
14
16
18
20
22
-2.0
-1,5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Déviation (ppm)
Température (°C)
Résolution : ≈ 1 Hz
2.0
Période d’échantillonnage : 1,8 s
XO
TCXO

## Slide 14: Analyse de stabilité en fréquence
16
Température (°C)
± 2 Hz
± 1 Hz
Biaisée
14
Déviation de la fréquence en fonction de la température
8
10
12
14
18
20
22
-2.0
-1,5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Déviation (ppm)
Résolution : ≈ 1 Hz
Période d’échantillonnage : 1,8 s
XO
TCXO

## Slide 15: Analyse de stabilité en fréquence
Régime transitoire : ≈ 7,2 s
15
Déviation en fréquence par rapport au temps (mise sous tension à 5 °C)
Temps (s)
Déviation (ppm)
5
10
15
20
-300000
-200000
-100000
0
100000
300000
200000
Période d’échantillonnage : 1,8 s

## Slide 16: Conclusion
Module de génération de signal :
Précision nécessaire pour la discrimination des fréquences
Basse consommation : 33 mW (repos) et 72,6 mW (en fonction)
Temps de chauffe réduit
Système d’émission complet :
Système autonome et basse consommation
Réception mondiale du signal (jusqu’aux USA, 7 300 km)
16

## Slide 17: Merci de votre attention